Принципы и методические подходы инженерно-геологического и геомеханического районирования в целях оптимизации работ по закреплению / стабилизации уступов глубоких карьеров на примере массива пород рудника «Железный» ОАО «Ковдорский ГОК»

Д.В. Жиров1, В.В. Рыбин2, Г.С. Мелихова3, М.В. Мелихов2

1 Геологический институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия

2 Горный институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия

3 ОАО "Мурманская геологоразведочная экспедиция", Апатиты, Россия

В рамках ужесточающихся требований к обеспечению безопасности горных работ в непрерывно усложняющихся горно-геологических условиях всё чаще применяются различные типы районирования (инженерно-геологического, геодинамического, геомеханического и др.), имеющие различное целевое предназначение [Щербак, 1983; Батургина, Петухов, 1988; Козырев и др., 2009; Жиров и др.. 2012 и др.]. В 2012-2014 г. в ходе тематических поисковых НИР в пределах рудника "Железный" ОАО "Ковдорский ГОК" были разработаны методические подходы и принципы (рис. 1), и осуществлено инженерно-геологическое и геомеханическое районирование законтурного массива пород в текущем и проектном контурах карьера в целях оптимизации работ по закреплению / стабилизации уступов глубоких карьеров. Главной целью районирования являлось выделение и ранжирование главных опасных (дестабилизирующих) факторов и оценка необходимости принятия специальных технических и/или проектных решений по предотвращению их потенциального негативного воздействия на рабочий и конечный текущий, а также на проектный контур сверхглубокого карьера.

Рисунок 1 – Инфологическая схема методики инженерно-геологического и геомеханического районирования в целях оптимизации работ по закреплению / стабилизации уступов и борта

По результатам выполнения НИР показано, что наиболее значимым опасным фактором для глубоких горизонтов карьеров является крупная структурная неоднородность, подсекающая борт карьера под углом 30-55º, типа тектонизированная ослабленная зона (разрывное нарушение) в виде выдержанной ровной или волнистой плоскости (пакета сближенных плоскостей). Этот тип неоднородностей требует принятия решения, наиболее раннего по срокам и масштабного по затратам. Как правило, это решение выражается, либо в локальном изменении проекта, либо в системных и долговременных мероприятиях по закреплению больших объёмов законтурного массива пород в ходе постановки уступов в конечное положение.

Литература

1. Щербак Г.Г. Прогнозирование инженерно-геологических условий разработки и устойчивости бортов карьеров сложнодислоцированных месторождений: Дис. на соискание уч. ст. канд. геолого-минералогических наук по специальности 04.00.07. Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение - М.: РГБ, - Томск, 1983. 238 с.

2. Батургина И.М., Петухов И.М. Геодинамическое районирование при проектировании и эксплуатации рудников. – М.: Недра, 1988. -166 с.

3. Козырев А.А., Рыбин В.В., Жиров Д.В., Билин А.Л., Виноградов А.Н., Каспарьян Э.В., Виноградов Ю.А., Семёнова И.Э., Жирова А.М. Методические основы технологии эффективного и безопасного освоения глубоких горизонтов месторождений полезных ископаемых открытым способом. //  Вестник МГТУ, том 12, №4, 2009. C. 644-653.

4. Жиров Д.В., Мелихова Г.С., Рыбин В.В., Климов С.А. Новая методика комплексных инженерно-геологические и геомеханические исследования массивов пород в целях проектирования и эксплуатации глубоких карьеров. Материалы научно-технической конференции с международным участием "Глубокие карьеры", 12-16 июня 2012 г. ГоИ КНЦ РАН - Апатиты, СПб, 2012. С.368-382.